智能温控FY-50A型种子发芽、催芽箱

操作提示

种子质量的良莠不齐给种子经销商和农民在选择良种上带来了一定难度。尤其是近几年棉花种子、玉米种子和其他大田种子在出苗问题上纠纷不断给农民造成埙失、种业经销商带来声誉影响，相互产生麻烦。智能温控50A型种子发芽、催芽箱的研制成功最大限度上能解决了这一棘手的问题。

智能温控50A型种子发芽、催芽箱能一次检测200-400粒棉花种子、玉米种子的发芽势和发芽力。检测方法以棉花种子为例，预备4条纯棉毛巾，用40度的温水浸湿保持75%的水分。取200粒棉花种子用40度的温水浸湿即可。把毛巾对折两层平铺发芽盒底一半上留一半，将200粒种子分别放入4个发芽盒内然后将上留一半的毛巾盖在种子上面盖严，盖上发芽盒盖放入芽箱内关好芽箱门。一般情况下经过80个小时既能看到种子的发芽势。

出苗发芽力检测应选用我们供应配套的种子发芽培养料（高温消毒）。每袋料可做两次出苗检测。使用方法：将培养料平分俩份，将其中一份加入1000毫升左右的水搅拌均匀（含水量大约在70%左右），将培养料按3厘米的厚度平均放入4个芽盒中，然后在每个芽盒内均匀放入50粒经40度温水浸湿的棉种或玉米种等其他大田规格的种子，后再撒盖1厘米厚的培养料即可。一般情况下经过200个小时既可看到种子发芽力和出苗率。其他大田种子方法同上。该产品还可用于西瓜、蔬菜、中药材等其他种子的催芽。（也可自己用黄沙做培养料方法同上）  注意：做种子检测时种子发芽盒盖不能随便掀开，以保持水分。盒盖氧气孔必须拧到通气状态。

温控器使用说明书

先按下电源键再按下工作键，就可进行下列操作。

开机关机控温值调节操作：

- 待机时按设置键开启运行，运行时按设置键关闭运行，开机后运行灯点亮，关机后运行灯熄灭。

- 控温值调节：（出厂默认25℃），一般种子催芽设置在30°C左右，种子芽率检测在26°C左右。设置运行时直接短按＋键或－键调节，屏幕由检测温度显示转换成控温闪烁显示，完后按钮不动作5秒保存设置并返回检测温度显示。

高级菜单设置操作：

2、显示温度校准：待机时，按住+键5秒后检测温度值闪烁，然后按＋键或－键调节，完后按设置键保存设置并返回待机，调节范围：下减10℃～上加10℃。

3、控温回差设置：（出厂默认2℃）待机时，按住—键5秒后屏幕显示5，然后按+键或—键调节，完后按设置键保存设置并返回待机，调节范围1—120℃.

4、超温报警值设置：（出厂默认15℃）升温模式运行时，同时按住＋键和－键5秒后屏幕闪烁显示7，然后按＋键或－键调节，完后按钮不动作5秒保存设置并返回检测温度显示，调节范围1—15℃.

5、低温报警值设置：（出厂默认7℃）降温模式运行时，同时按住＋键和－键5秒后屏幕闪烁显示7，然后按＋键或－键调节，完后按钮不动作5秒保存设置并返回检测温度显示，调节范围1—15℃.

质保：一年质量保证

50A智能温控发芽催芽箱

服务电话：15621670888