《目录》

参数及简介……………………………………………2

使用前提示……………………………………………3

传感器说明……………………………………………3

操作流程………………………………………………4

使用传感器注意事项…………………………………5

一、土壤紧实度仪

功能特点：

★ 大规模数字电路芯片组，工作可靠。

★ 大屏幕液晶汉字显示，直接测试土壤或者其他物质0-450mm任意深度紧实度数值。

★ 内置式大功率充电锂电池组，配备快速充电电源。

★ 手持式结构设计，高强度工程塑料外壳。

★传感器封装、手柄、测量杆采为优质不锈钢材料。坚固耐用、不生锈。

★功能可扩展到土壤水分，土壤温度及土壤硬度检测（非标配）

主要技术参数：

★测试深度：0-450mm任意深度。

★量程：0-500Kg，0-50000Kp。

★反应时间：＜0.1秒。

★灵敏度：紧实度0.05Kg,5Kp；温度0.1℃。
★精度：以公斤为单位1Kg,以压强为单位100Kp；温度±0.5℃。

★供电电源：DC-12V锂电池组。

★数据存储：内置独立芯片组。

★测量圆锥头表面积：1cm2。

★数据接口方式：国际标准232接口。

★数据库生成格式：OFFICE文档Excel表格。

★液晶屏幕规格：128×64点阵背光液晶屏。

★数据存贮数量：2000组以上。

★ 可以显示年、月、日、小时、分钟。记录测试时的时间。

★ 测试数据自动保存在仪器芯片中 ，断电不丢失数据，用户可以随时查看数据记录并将其删除。

二、使用前重要提示：

1、充电。新设备第一次使用前，请先将仪器关机，用随机配备的充电器将电池充满电后再投入使用（红灯为充电状态，绿灯代表充电完毕，或者充电1.5小时）。

2、设备不使用时，请立刻将电源关闭，以节省电能。

3、在开机状态的任何时候，按下《确定》键，即可显示当前时间，年、月、日、小时、分钟，再按下《确定》键，则退出时间显示。

4、在任何状态下，按下《返回》键，则回到初始状态。

5、在任何状态下，按下《背光》键，背光点亮，再按一下则熄灭。尽量不使用背光功能，以免过多消耗电能。

6、请勿在操作中误操作而触动《删除》键，以免造成数据丢失。

7、用户请注意：仪器中的土壤容重和校正系数为出厂前校正所用，用户请勿自行设置这两个参数。

三、传感器说明：

硬度、紧实度传感器

1、手柄  2、传感器封装壳   3、传感器数据线及插头  4、测量杆  5、锥头

用户注意：请勿将传感器与其它仪表的混淆。一一对应。切记。

安装、使用要领：使用前，用随机配备的扳手将测量杆和手柄紧固在传感器封装壳两端。测试时要确保传感器垂直于被测物质表面。测试硬度时，只需将测量杆全部插入被测物质即可。测试物质紧实度时，要参考测量杆上的刻度（每一格为1cm），以便读取不同深度的物质紧实度数据。

四、仪器外形结构：

主机正面视图：

1、液晶显示屏

2、电源开关

3、充电插孔

4、按键键盘

主机顶视图：

1、RS-232接口

2、水分传感器接口

3、功能测试扩充口

五、操作流程：

开机：将相应传感器插在对应插座上。然后打开电源开关。

测试 设置 记录 请选择功能测试

开机后首先显示左面画面，请用《上移》或者《下移》键来选择所要想要的功能，然后按《确定》键。

第一部分：测试

测试 设置 记录 水分 硬度 温度 位置 请按1234选择功能

如果选择测试，则显示左面画面内容。1为土壤水分，2为硬度和紧实度。3为温度，4为空档位，为升级用。

S：XX.X% W:：XX.X ℃ Y:X.X X R:X

选择相应按键，则相应功能被激活，五角星则显示实心，否则为空心。然后按《测试》键,则显示当前测试数据。其中，S为土壤水分，W为温度，Y为硬度（公斤），后面显示为紧实度数值（kp）， R为数据编号。

测试土壤水分和温度时只需将传感器完全插入土壤中，其中土壤水分数据约在3秒钟内稳定，温度稳定时间则需要看温差大小，大约在几分钟内稳定。然后按《确定》键，将此次测试数据保留在主机数据库中。再按《测试》键，进入下一个测试。

测试硬度和紧实度时请注意：在测试前，用手扶住传感器封装壳部分，将传感器垂直落在地面一个比较坚硬的部位表面，切勿用力下压或者上提。然后开机，进入测试状态，首先要用手轻轻扶住传感器，如果此时数据不显示为零，按下《清零》键，将数据清零后，再投入测量，如果一次不能清零，则多次按下《清零》键，直至将其清零。然后握住传感器手柄，向下匀速垂直压入土壤或者其他被测物质中，仪器会自动读取、显示最大峰值数据，按下《确定》键，将数据保存下来。然后显示下面画面。

本次记录已经写入 按返回回到主界面 按测试开始新测试 请 选 择

然后移动到下一个测试点，用手轻扶传感器封装壳，请勿下压或者上提，按下《测试》键，如果此时数据不归零，则按下《清零》键，使其归零，然后握住手柄，重复以上动作，依次进行测试。

第二部分：设置

设置 土壤容重设置 1.00

选择设置功能，按《确定》键则显示上面时间设置界面，连续按《确定》键，则显示下面画面。

设置 日期时间设置 XXXX年XX月XX日 XX点XX分

使用《上移》或者《下移》输入时间，按《确定》键确认，完成时间设置。

S：XX.X% W:：XX.X ℃ Y:X.XX X R:X

第三部分：查询及删除测试记录

选择后，显示所有测试据，用上下键来翻页查看。这时如果按下删除键，则删除数据库内所有数据。

第四部分：测试数据上传

1、将随机光盘的软件全部复制到微机上，然后双击《rcv.exe》文件，打开软件。

2、设置《数据上传软件》的COM接口编号。

3、 数据上传。将测试主机与计算机连接，打开仪器电源，将测试记录显示出来后，

点击软件的《接收》，按一下仪器《测试》键，即可将仪器保存的所有测试数据上传给计算机。然后选择存储路径和输入文件名即可完成数据上传。